# Радиационная обстановка

Радиационное состояние территории Ульяновской области было стабильным и находилось в пределах естественного радиационного фона.

Экстремально высоких и высоких уровней радиационного загрязнения не наблюдалось.

Ежедневно на 6 метеостанциях и в центре г. Ульяновска  проводятся измерения мощности экспозиционной дозы (МЭД) на открытой местности.

Превышений критического значения МЭД (Нкр = 18 мкР/ч), вычисленного для Ульяновской области по результатам измерений за предыдущие годы, не зафиксировано.

Обзор состояния радиационной обстановки атмосферного воздуха по Ульяновской области за ноябрь 2012 г. представлен в таблице 5.

Таблица 5

Обзор состояния радиационной обстановки атмосферного воздуха

по Ульяновской области за ноябрь 2012 года

| № п/п | Место замеров | Мощность дозы гамма – излучения (МЭД), в мкР/ч |
| --- | --- | --- |
|  |  | минимальная | максимальная | среднемесячная |
| 1. | Центр г. Ульяновск ул. Гончарова, 34 | 9 | 12 | 11 |
| 2. | МС Ульяновск Аэропорт «Центральный» | 9 | 12 | 10 |
| 3. | МС Сурское р.п. Сурское | 10 | 12 | 11 |
| 4. | МС Димитровград г. Димитровград | 9 | 14 | 11 |
| 5. | МС Инза с. Троицкое | 8 | 13 | 11 |
| 6. | МС Сенгилей г. Сенгилей | 9 | 13 | 11 |
| 7. | МС Канадей п. Канадей | 9 | 12 | 10 |

Среднее значение суммарной бета активности радиоактивных выпадений в ноябре 2012 года составило на МС Ульяновск -  0,37  Бк/м2 в сутки, на МС Димитровград  -  0,62  Бк/м2 в сутки. Максимальное значение суммарной бета активности радиоактивных выпадений на МС Ульяновск 1,00 Бк/м2 в сутки было отмечено  23 ноября, на МС Димитровград  1,95 Бк/м2 в сутки - 07 ноября. Значения мощности экспозиционной дозы (МЭД) гамма – излучения  в мкР/ч по метеостанциям Ульяновской области за ноябрь 2012 г. представлены в таблице 5 и на диаграмме 9.

Диаграмма 9

Значения мощности экспозиционной дозы (МЭД) гамма-излучения, в мкР/ч

по метеостанциям Ульяновской области за ноябрь 2012 г.

По данным наблюдений МС и постов уровень радиации атмосферного воздуха, как на территории Ульяновской  области, так и в г. Ульяновске - в пределах нормы.

# ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Территориальные органы Росгидромета имеют многолетнюю собственную постоянно действующую сеть наблюдений за окружающей средой. За годы регулярных стационарных наблюдений накоплен колоссальный объем информации о качестве поверхностных вод водохранилищ и рек региона (с 1935 года), о состоянии загрязнения атмосферного воздуха промышленных центров и малых городов (с 1965 года), о загрязнении почв и донных отложений водоемов остаточными количествами пестицидов и токсикантами промышленного происхождения (с 1977 года), об уровне радиационного загрязнения (с 1957 года).

Помимо стационарных наблюдений в различных районах региона проводятся эпизодические обследования окружающей природной среды. Данные инженерно-экологические изыскания необходимы для получения исходных материалов для проектирования новых промышленных и коммунальных объектов и реконструкции действующих.

На территории деятельности ФГБУ «Приволжское УГМС» с начала 80-х годов действует система оперативного прогнозирования высоких уровней загрязнения атмосферного воздуха в периоды неблагоприятных метеорологических условий (НМУ), способствующих накоплению вредных примесей в приземном слое атмосферы. Предупреждения о возможном возникновении НМУ передаются на предприятия для регулирования выбросов в атмосферу.

Организация экологического мониторинга, своевременная и достоверная информация о состоянии окружающей среды является основой для разработки управленческих решений в области охраны природы органами госуправления, отраслями экономики, природоохранными и надзорными ведомствами.

ФГБУ «Приволжское УГМС» является специально-уполномоченным органом Росгидромета на территории Ульяновского региона в области гидрометеорологии и смежных с ней областях.

На все виды деятельности Ульяновский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды – филиал Федерального государственного бюджетного учреждения «Приволжское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды» имеет лицензию Росгидромета  Р/2012/2174/100/Л от 08.10.2012 г. Комплексная лаборатория по мониторингу загрязнения окружающей среды аккредитована. Аттестат аккредитации выдан Федеральным агентством по техническому регулированию и метрологии № РОСС RU. 0001.512733 от 28.10.2009 г.

Ульяновский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды – филиал Федерального государственного бюджетного учреждения «Приволжское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды» имеет многолетнюю собственную постоянно действующую сеть наблюдений и осуществляет непрерывный мониторинг состояния окружающей среды. Ульяновский ЦГМС – филиал ФГБУ «Приволжское УГМС»  вправе предоставлять данные о фоновом загрязнении природной среды, запрашиваемые организациями, учреждениями, предприятиями для проведения проектных работ.

Начальник Ульяновского ЦГМС - филиала

ФГБУ «Приволжское УГМС»,

Заслуженный метеоролог Российской Федерации    -    Казакова Валентина Васильевна

Адрес:

432000, г.Ульяновск, ул. Гончарова, 32

Телефон: (8422) 42 18 80

Информацию о реальном экологическом состоянии окружающей среды вы найдете на сайте Ульяновского ЦГМС – филиала ФГБУ «Приволжское УГМС»   по адресу:

www.gidrometeorologiya.ruln.ru

Ссылка на источник информации обязательна