# Услуги, оказываемые Ульяновским ЦГМС - филиалом

# ФГБУ «Приволжское УГМС»

# в области экологического мониторинга

# Контролируемые показатели загрязнения окружающей среды

# Содержание

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ СОКРАЩЕНИЙ	2

ВВЕДЕНИЕ	3

СИСТЕМА МОНИТОРИНГА	4

КРИТЕРИИ САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКОЙ ОЦЕНКИ СОСТОЯНИЯ ЗАГРЯЗНЕНИЯ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ	7

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ОБСТАНОВСКИ ОБЛАСТИ

Атмосферный воздух	9

Поверхностные воды………………………………………………………………………………………………………………….22

Радиационная обстановка	…………………………………………………………………………………………………………28

ЗАКЛЮЧЕНИЕ	30

# СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ СОКРАЩЕНИЙ

БПК5 		–  биохимическое потребление кислорода за 5 суток

ВЗ        	–  высокое загрязнение

вдхр.   	–  водохранилище

ИЗА   		– комплексный индекс загрязнения атмосферы, учитывающий несколько примесей (обычно 5), которые вносят наибольший вклад в загрязнение атмосферного воздуха

МЭД   	  	–   мощность экспозиционной дозы гамма - излучения

НП      		–  наибольшая повторяемость (в %) превышения ПДК по данным наблюдений за всеми примесями на ПНЗ за месяц или год

НМУ   		–  неблагоприятные метеорологические условия, способствующие накоплению вредных веществ в приземном слое атмосферы

н. п.    		 –   населённый пункт

п.         	 –   посёлок

ПДК   		 –   предельно допустимые концентрации

ПДК м.р.	-  предельно допустимая концентрация максимально разовая

ПДК с.с. 	- предельно допустимая концентрация среднесуточная

ПНЗ    		–   пункт наблюдения за загрязнением атмосферы

р.        		–  река

р. п.    		– районный посёлок

с.        		– село

СИ     		– стандартный индекс – наибольшая измеренная разовая концентрация примеси, делённая на ПДК. Определяется исходя из данных наблюдений за всеми примесями на всех ПНЗ за определённый интервал времени

СПАВ 		– синтетические поверхностно-активные вещества

ХПК    		– химическое потребление кислорода

ЭВЗ    		– экстремально-высокое загрязнение

# ВВЕДЕНИЕ

Качество атмосферного воздуха является важнейшим фактором, определяющим состояние живой природы и здоровья населения. Вода, земля, воздух, недра определяют качество нашей жизни. Это ключ к социальной политике страны. Какая экология – такое и качество жизни. Экология – это устав, по которому строится порядок в семье и государстве.

Атмосфера в городе во многом зависит от деятельности человека и его умения и готовности предотвратить ее дальнейшее загрязнение. Важнейшие виды деятельности человека приводят к загрязнению воздушного бассейна, нарушению сбалансированного состава атмосферы и возникновению определенного риска для здоровья людей.

Загрязнение природной среды промышленными выбросами оказывает вредное действие не только на людей и животных, но и на растения, почву, здания и сооружения, снижает прозрачность атмосферы из-за поступления в нее выбросов вредных веществ техногенного происхождения.

Современная хозяйственная деятельность сопряжена с производством и применением весьма широкого круга веществ, значительная часть которых в том или ином виде попадает в окружающую среду, в том числе в и природные воды. Хотя и не все из этих веществ обладают высокой токсичностью, каждое чужеродное соединение в определённой степени смещает природное равновесие, оказывая неблагоприятное воздействие на водные экосистемы.

Для решения этих вопросов необходимо иметь информацию, реально отражающую состояние окружающей среды – создать экологический мониторинг.

Настоящее издание «Обзор состояния загрязнения окружающей среды Ульяновской области» подготовлен по результатам проведения мониторинга окружающей среды  Ульяновским центром по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды – филиалом Федерального государственного бюджетного учреждения «Приволжское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды» за период с 1 по 31 декабря 2012 года.

# СИСТЕМА МОНИТОРИНГА

На территории Ульяновской области функционирует государственная система мониторинга загрязнения окружающей среды. В составе  данной системы осуществляется:

- мониторинг загрязнения атмосферного воздуха в городе, проводимый на четырёх стационарных постах государственной службы наблюдений (ПНЗ) ежедневно с периодичностью шесть дней в неделю, три раза в сутки (карта-схема 1):

ПНЗ № 1 – Ленинский район, бульвар Новый Венец;

ПНЗ № 3 – Засвияжский район, улица Полбина – автовокзал;

ПНЗ № 4 – Железнодорожный район, улица Варейкиса, 2а;

ПНЗ № 5 – Заволжский район, на пересечении улиц Шоферов и Краснопролетарской.

- мониторинг загрязнения 7-и крупных рек Ульяновской области и Куйбышевского водохранилища. Анализ воды в реках проводится по «сокращённой» и «обязательной» программам (химический анализ по 22 или 48 ингредиентам соответственно) в зависимости от исследуемого периода (карта-схема 2, таблица 3);

- мониторинг радиоактивного загрязнения на 6-ти метеостанциях и в центре                г. Ульяновска (ЦГМС Ульяновск, МС Ульяновск  - Аэропорт «Центральный», МС Инза,           МС Канадей, МС Сурское, МС Сенгилей,  МС Димитровград) (карта-схема 2);

- наблюдения за уровнем загрязнения почв в 7-ми населенных пунктах, расположенных в 30 км зоне вокруг ОАО ГНЦ  НИИАР (г. Димитровград);

- наблюдения за кислотностью атмосферных осадков на территории Ульяновской области, проводимых на МС Ульяновск.

В 2012 году открыты стационарные посты наблюдения в г. Новоульяновске, ул. Ульяновская и в г. Димитровграде, ул. Московская,73  в рамках реализации областной целевой программы «Охрана окружающей среды Ульяновской области на 2007-2013 годы» с ежедневным отбором с периодичностью шесть дней в неделю, четыре раза в сутки (01 час, 07час, 13час, 19час) (карты-схемы 3, 4).

Карта-схема 1. Расположение стационарных постов наблюдений за загрязнением

атмосферы (ПНЗ) г. Ульяновск

- ПНЗ - 1  -  Ленинский район, бульвар Новый Венец

- ПНЗ - 3   - Засвияжский район, ул. Полбина – автовокзал

- ПНЗ - 4  -  Железнодорожный район, ул. Варейкиса , 2а

ПНЗ - 5   Заволжский район, на пересечении улиц Шофёров и Краснопролетарской

# КРИТЕРИИ САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКОЙ ОЦЕНКИ СОСТОЯНИЯ

# ЗАГРЯЗНЕНИЯ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

Оценка уровня загрязнения атмосферного воздуха производится путём сравнения концентраций вредных примесей, находящихся в воздушной среде, с гигиеническими нормативами. Наиболее распространёнными в настоящее время критериями оценки качества атмосферы являются предельно допустимые концентрации (ПДК) вредных веществ. Утверждённые нормативы ПДК различных веществ едины для всего государства.  В России установлены ПДК для более 600 различных атмосферных примесей (ГН 2.1.6.1338 - 03).

ПДК -  это максимальные концентрации примеси, отнесённые к определённому времени осреднения, которые при периодическом воздействии или на протяжении всей жизни человека и его потомства не оказывают и не окажут прямого или косвенного влияния на него (включая отдалённые последствия) и на окружающую среду в целом.

В связи с тем, что кратковременные воздействия не обнаруживаемых по запаху вредных веществ могут вызывать функциональные изменения в коре головного мозга и зрительном анализаторе, были введены значения максимальных разовых ПДК:

максимально-разовая ПДК (ПДКм.р.) – максимальная 20-минутная концентрация примеси, при воздействии которой не возникают рефлекторные реакции у человека (задержка дыхания, раздражение слизистой оболочки глаз, верхних дыхательных путей).

С учетом вероятности длительного воздействия вредных веществ на организм человека, были введены значения средних суточных ПДК:

среднесуточная ПДК (ПДКс.с.) – средняя за сутки концентрация примеси, при воздействии которой не развиваются общетоксичные, мутагенные, канцерогенные эффекты при неограниченно длительном дыхании.

Критерии санитарно-гигиенической оценки состояния воздуха

| Наименование примеси | ПДК, мг/м3 | Класс опасности вещества |
| --- | --- | --- |
|  | Максимально разовая (ПДК м.р.) | Среднесуточная (ПДК с.с.) |  |
| Оксид углерода | 5,0 | 3,0 | IV |
| Диоксид азота | 0,20 | 0,04 | III |
| Оксид азота | 0,4 | 0,06 | III |
| Взвешенные вещества | 0,5 | 0,15 | III |
| Фенол | 0,010 | 0,003 | III |
| Формальдегид | 0,035 | 0,003 | II |
| Гидрохлорид | 0,20 | 0,10 | III |
| Диоксид серы | 0,5 | 0,05 | III |

I – чрезвычайно опасные вещества;

II – высокоопасные вещества;

III – умеренно опасные вещества;

IV – малоопасные вещества.

Эти классы разработаны для условий непрерывного вдыхания вещества без изменения их концентраций во времени. В реальных условиях возможны значительные увеличения концентраций примесей, которые могут привести в короткий интервал времени к резкому ухудшению состояния человека.

Степень загрязнения атмосферного воздуха оценивается посредством безразмерной величины, называемой индексом загрязнения атмосферы (ИЗА), который рассчитывается по пяти ингредиентам, вносящим наибольший вклад в загрязнение атмосферы. В соответствии с существующими методами оценки уровень загрязнения считается низким, если ИЗА ниже 5, повышенным -  при ИЗА от 5 до 6, высоким – при ИЗА от 7 до 13, очень высоким – при ИЗА выше 14.

Наиболее распространёнными в настоящее время критериями оценки качества поверхностных вод суши являются предельно допустимые концентрации вредных веществ для воды рыбохозяйственных водных объектов (сокращённо ПДК).

ПДК -  предельно допустимая концентрация индивидуального вещества в поверхностных водах суши, выше которой вода непригодна для установленного вида водопользования. При концентрации вещества равной или меньшей ПДК вода остаётся такой же безвредной для всего живого, как и вода, в которой полностью отсутствует данное вещество.

Нормативы ПДК различных веществ едины для всего государства и представлены в  "Нормативы качества воды водных объектов рыбохозяйственного значения, в том числе нормативов предельно допустимых концентраций вредных веществ в водах водных объектов рыбохозяйственного значения», утверждены приказом Росрыболовства от 18 января 2010 года № 2010, зарегистрированы в Министерстве юстиции Российской Федерации 9 февраля 2010 года, регистрационный №16326.

Наиболее информативными комплексными оценками являются удельный комбинаторный индекс загрязненности воды (УКИЗВ), который рассчитывается по четырнадцати ингредиентам, вносящим наибольший вклад в загрязнение поверхностных вод, и класс качества воды. Значение УКИЗВ может варьировать в водах различной степени загрязненности от 1 до 16. В зависимости от величины коэффициента УКИЗВ качество воды оценивается 5-ю классами: чем выше значение УКИЗВ, тем ниже качество воды.

Критерии радиоактивного загрязнения:

- мощность экспозиционной дозы гамма-излучения (МЭД) оценивается по сравнению с критическим значением, рассчитанным для каждого пункта наблюдения за предыдущий трехлетний период;

- значения суммарной бета-активности радиоактивных выпадений сравниваются со среднемесячным фоновым значением за предыдущий месяц.

Допустимый (безопасный) уровень естественного фона излучения, определенный "Нормами радиационной безопасности" (НРБ – 99/2009), по мощности экспозиционной (эквивалентной) дозы (МЭД) гамма-излучения на территории составляет до 0,30 мкЗв/час (30 мкР/час), по суммарной эффективной удельной активности радионуклидов в почве - до З70 Бк/кг.

# Text boxes

Виды экологических работ

- Стационарный мониторинг

- Маршрутные и подфакельные наблюдения

- Эпизодические обследования

- Площадные съемки состояния загрязнения

Прогнозы наступления

неблагопрятных метеорологических условий (НМУ)

- составление прогнозов НМУ

- доведение предупреждений о НМУ до заинтересованных организаций

Атмосферные осадки

- кислотность осадков

- суммарная бета-активность радиоактивных выпадений

Почва

- рН, нефтепродукты

-  техногенные и природные радионуклиды

Природные

(поверхностные и подземные воды)

Гидрохимический состав

- общехимические показатели

- специфические ингредиенты

- тяжелые металлы

Гидрологические характеристики

- расход воды

- уровень, скорость течения, температура воды, ширина и глубина водоема

Радиационное загрязнение

- техногенные и природные радионуклиды

Донные  отложения

- техногенные и природные радионуклиды

Атмосферный воздух

Химическое загрязнение

- основные загрязняющие примеси

- специфические ингредиенты

- тяжелые металлы

- бенз/а/пирен

Радиационное загрязнение

- мощность эквивалентной дозы (МЭД) гамма-излучения